Группа № 4

| Дисциплина | Задание | Обратная связь |
| --- | --- | --- |
| Физика | Учебник: Г.Я.Мякишев. Физика 10 класс Ссылка: http://uchebniki.net/fizika10/33-uchebnik-fizika-10-klass-myakishev-buhovcev-sotskiy-2010.html 07.05.2020г. Тема: «Работа и мощность тока. Закон Ома для полной цепи.» Подготовить конспект по плану: 1. Работа и мощность тока. 2. Закон Ома для полной цепи. 3. Электродвижущая сила. Решить из упражнения 20 номера: №1, №2. Решить тест: 1. Гальванический элемент с ЭДС 15 B и внутренним сопротивлением 1 Ом замкнут на сопротивление 4 Ом. Найдите силу тока в цепи. 5 А 3.5 А 3 А 7.5 А 15 А затрудняюсь ответить 2. Если к батарее с ЭДС 3 B и внутренним сопротивлением 2 Ом накоротко подсоединить амперметр, то он покажет силу тока 1 A. Определите сопротивление амперметра. 5 Ом 1 Ом 1.5 Ом 3 Ом нет правильного ответа затрудняюсь ответить 3. Аккумулятор с внутренним сопротивлением 0,2 Ом и ЭДС 2 B замкнут проволокой сечением 1 мм и удельным сопротивлением 10−7 Ом•м. Найдите длину проволоки, если сила тока в цепи 4 А. 3 м 4 м 5 м 6 м 8 м затрудняюсь ответить 4. В проводнике сопротивлением 2 Ом, подключенном к элементу с ЭДС 2,2 B, идет ток силой 1 A. Найдите ток короткого замыкания элемента. 5 А 10 А 11 А 12 А 7.5 А затрудняюсь ответить 5. При подключении источника тока с ЭДС 15 B к некоторому сопротивлению напряжение на полюсах источника оказывается 9 B, а сила тока в цепи 1,5 А. Найдите внутреннее сопротивление источника. 1 Ом 2 Ом 3 Ом 4 Ом 5 Ом затрудняюсь ответить 6. Внутреннее сопротивление батареи с ЭДС 3,6 B равно 0,1 Ом. К батарее подключены параллельно три лампочки сопротивлением по 1,5 Ом каждая. Найдите разность потенциалов на клеммах батареи. 1.5 В 2 В 2.5 В 3 В 3.5 затрудняюсь ответить 7. В цепи, состоящей из источника тока с ЭДС 6 B и внутренним сопротивлением 2 Ом и реостата, идет ток силой 1 A. Какова будет сила тока в цепи, если сопротивление реостата уменьшить в 4 раза? 0.5 А 1 А 4 А 6 А 2 А затрудняюсь ответить 8. К источнику тока присоединили последовательно два одинаковых сопротивления. Когда их соединили параллельно, сила тока в цепи увеличилась в 3 раза. Во сколько раз каждое из сопротивлений больше внутреннего сопротивления источника? 2 4 6 8 10 затрудняюсь ответить 9. Источник тока с ЭДС 12 B и внутренним сопротивлением 1 Ом питает три параллельно соединенных сопротивления по 6 Ом каждое. Определите напряжение на одном сопротивлении. 8 В 4 В 2 В 12 В 10 В затрудняюсь ответить 10. Два последовательно соединенных вольтметра подсоединены к источнику тока с некоторым внутренним сопротивлением. Показания вольтметров равны 12 и 4 B. Если подключить к источнику только первый вольтметр, то он покажет 15 B. Чему равна ЭДС источника? 5 В 10 В 15 В 25 В 20 В Выслать на электронную почту преподавателя до 9 мая 2020 г | filinkovaivanova@yandex.ru преподаватель: Иванова С.А. (тел. 8-963-866-56-86) |