Дата занятия : 11мая  по16  мая.

Тема: Комплектование и подготовка к работе машинно - тракторных агрегатов для предпосевной обработки почвы  (45 часов).

Цели:

Образовательная: Овладение навыками комплектования, подготовки к работе агрегатов для предпосевной обработки почвы и выполнения с/х работ.

Воспитательная: формирование сознательного применения полученных знаний с привитием ответственности и исполнительности.

Развивающая: формирование положительных мотивов обучения с развитием интереса к приобретаемой профессии.

Вид занятия: практическая работа

Форма практического обучения: звеньевая, индивидуальная.

Метод обучения: наглядный, практический, индивидуальный.

Осваиваемые компетенции: ПК 1.1, ПК-1.2, ПК-1.4; ОК 1.1 – 1.7.

Задание: Выполнить работы по комплектованию и подготовке к работе трактора МТЗ-80с культиватором КПС-4.

Выполнить отчет в письменном виде.

Материально – техническое обеспечение занятия: Макеты, компьютер, комплект инструмента, культиватор КПС 4, трактор МТЗ-80.

Литература: Н. И. Верещагин и др. Организация и технология мех.работ в растениеводстве. М. «Академия» -2013.

А. Н. Устинов. Сельскохозяйственные машины. М.«Академия» -2012.

Порядок проведения работы:

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работ.

2. Скомплектовать агрегат для предпосевной обработки почвы в составе трактора МТЗ-80и культиватора КПС-4, выполнить необходимые работы.

Порядок выполнения работы

Прицепить к трактору культиватор КПС-4

Рис. 1. Агрегат для предпосевной обработке почвы.

1. Подвести трактор задним ходом к культиватору, подсоединить сницу к прицепному устройству трактораи зафиксировать ее.

2. Соединить разрывные муфты гидросистемы и несколько раз поднять и опустить раму культиватора.

-

ПК-1.1

Отрегулировать культиватор.

Рис. 2. Универсальный культиватор КПС-4.

1. Поднять культиватор в транспортное положение, заехать на ровную (регулировочную) площадку.

2. Под колеса культиватора и трактора положить подставки высотой на 2 - 4 см (глубина утопания колес) меньше заданной глубины обработки.

3. Опустить раму в рабочее положение гидроцилиндром. При этом шток его должен выйти полностью, а рычаг гидрораспределителя должен занять положение «Нейтральное».

4. Винтовыми механизмами опорных колес раму культиватора установить так, чтобы стрельчатые универсальные лапы касались поверхности площадки но всей длине лезвии, а рыхлительные лапы опирались носками о поверхность площадки. Нажимные штанги в таком положении рамы своими верхними головками упираются во вкладыши, установленные в отверстиях для штанг в полке заднего уголка рамы. Если этого не наблюдается или рабочие органы не касаются площадки, то нужно перестановкой штанг по регулировочным отверстиям в местах крепления их к поводкам рабочих органов и установить или удалить регулировочные прокладки под головками штанг и добиться требуемого положения.

Слесарный набор (средний).

ПК-1.1, ПК-1.4

Присоединить бороны.

Рис. 3. Сцепка борон с культиватором.

Присоединить к передней части борон поводки, а к задней части борон растяжки из цепей.

Слесарный набор (средний).

ПК-1.1;

ПК-1.4

Вывести агрегат на маршрут для проверки его в движении.

Перед началом первого прохода проверить действие распределителя гидравлической системы трактора установкой его в положения «плавающее» и «подъем».

-

ПК-1.1;

ПК-1.2

Выполнить два прохода агрегата (туда и обратно) в транспортном положении с поворотом в конце первого прохода.

Во время движения агрегата следить за фиксированием культиватора в транспортном положении. Заметить время движения агрегата по маршруту.

-

ПК-1.1;

ПК-1.

Ответить на вопросы и выполнить рисунки

п/п

Вопросы

Ответы на вопросы

Осваиваемые компетенции

1.

Назначение культиватора

КПС-4.

ОК-1 - ОК-7

2.

Выполнить рисунок 1.11 (в) (А. Н. Устинов. Сельскохозяйственные машины. М.«Академия» -2012. Стр. 27)

3.

Классификация культиваторов.

4.

Устройство культиватора

КПС-4.

5.

Перечислите регулировки культиватора КПС-4.

6.

Где проводят регулировки культиваторов?

7.

Агротехнические требования предъявляемые к культиваторам для сплошной обработке почвы.

8.Состав агрегата для предпосевной обработке почвы.

адрес эл.почты, номер телефона 
Денисов Евгений Петрович
yevgeniy.denisov.1969@bk.ru
тел. 89097227217